## Slide 1
Nguyên lí làm việc
Động cơ đốt trong
C ô n g n g h ệ 1 1
GV Từ Thị Thoa

## Slide 2
KHỞI ĐỘNG
Động cơ đốt trong là gì?

## Slide 3
I. Một số khái niệm cơ bản
II. Nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì
Nội Dung

## Slide 5
  Điểm chết bao gồm:
+ Điểm chết dưới (ĐCD)
+ Điểm chết trên (ĐCT)
I - Một số khái niệm cơ bản
1.Điểm chết của pit-tông
  Điểm chết là vị trí mà pit-tông đổi chiều chuyển động

## Slide 6
I - Một số khái niệm cơ bản
2. Hành trình pit-tông
  Hành trình pit-tông là quãng đường pit-tông đi được giữa 2 điểm chết.
  Kí hiệu: S (mm)
S=2R

## Slide 7
I - Một số khái niệm cơ bản
3,4,5. Các thể tích xi lanh (cm3 hoặc lít)
  Vbc= Vxilanh (pit-tông ở ĐCT)
  Vtp= Vxilanh (pit-tông ở ĐCD)
  Vct= Vxilanh (giới hạn ở 2ĐC)
=> Vct= Vtp-Vbc

## Slide 8
I - Một số khái niệm cơ bản
6. Tỉ số nén
  Là tỉ số giữa Vtp và Vbc

## Slide 9
I - Một số khái niệm cơ bản
7. Chu trình làm việc của động cơ

## Slide 10
I - Một số khái niệm cơ bản
8. Kì
  Kì là một phần của chu trình diễn ra trong một hành trình của pit-tông.
  ĐC 2 kỳ: một chu trình diễn ra trong 2 hành trình của pitong
  ĐC 4 kỳ: một chu trình diễn ra trong 4 hành trình của pitong

## Slide 12
II - Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong 4 kì
  Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì
KÌ NẠP
- Xupap nạp mở, xupap thải đóng.
- Pit-tông đi từ ĐCT xuống ĐCD.
Thể tích xilanh tăng dần, áp suất giảm,
không khí được hút vào xilanh.

## Slide 13
II - Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong 4 kì
  Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì
KÌ NÉN
- Cả 2 xupap đều đóng.
- Pit-tông đi từ ĐCD lên ĐCT.
- Thể tích xilanh giảm, áp suất và nhiệt độ tăng.
- Cuối kì nén, vòi phun phun nhiên liệu áp suất cao vào xilanh.

## Slide 14
II - Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong 4 kì
  Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì
KÌ CHÁY - DÃN NỞ
- pit-tông từ ĐCT xuống ĐCD.
- Cả 2 xupap đều đóng.
- Do nhiệt độ cao, tỉ số nén lớn,
hoà khí tự bốc cháy sinh ra áp suất cao
đẩy pittong đi xuống làm trục khuỷu quay sinh công.

## Slide 15
II - Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong 4 kì
  Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì
KÌ THẢI
- Xupap nạp đóng, xupap thải mở.
Pit-tông đi từ ĐCD lên ĐCT đẩy khí thải ra ngoài xilanh qua cửa thải.
Khi pitong lên đến ĐCT, xupap nạp mở, xupap thải đóng, trong xi lanh diễn ra kỳ 1 của chu trình mới.

## Slide 17
KỲ NẠP | Nạp không khí | Nạp hòa khí
CUỐI KỲ NÉN | Vòi phun phun nhiên liệu điêzen vào xilanh | Bugi bật tia lửa điện đốt cháy hòa khí
Động cơ điêzen
II - Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong 4 kì
2. Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì
Động cơ xăng

## Slide 18
Câu 1: Chọn phát biểu đúng
A. Điểm chết là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiều chuyển động
B. Điểm chết trên là điểm chết mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất.
C. Điểm chết dưới là điểm chết mà tại đó pit-tông ở gần tâm trục khuỷu nhất
D. Cả 3 đáp án trên

## Slide 19
Câu 2: Hành trình pit-tông là? Chọn phát biểu sai
A. Là quãng đường mà pit-tông đi được từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới.
B. Là quãng đường mà pit-tông đi được từ điểm chết dưới lên điểm chết trên
C. Là quãng đường mà pit-tông đi được trong một chu trình.
D. Là quãng đường mà pit-tông đi được trong một kỳ

## Slide 20
Câu 3: Quan hệ giữa hành trình pit-tông và bán kính quay của trục khuỷu là
A. S = R
B. S = 1/R
C. S= 2R
D.S= R/2

## Slide 21
Câu 4: Chu trình làm việc của động cơ lần lượt thực hiện các quá trình?
A. Nạp, nén, cháy, thải
B. Nạp, nén, xả, thải
C. Nạp, nén, thải, cháy dãn nở
D. Nạp, nén, cháy – dãn nở, thải

## Slide 22
Câu 5: Chi tiết nào sau đây không thuộc cấu tạo
của động cơ điêzen 4 kì?
A. Bugi
B. Pit-tông
C. Trục khuỷu
D. Vòi phun

## Slide 24
Thank
you!