## Slide 1
BÀI 3
THỰC HÀNH
VẼ CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC CỦA
VẬT THỂ ĐƠN GIẢN
Notes: 1

## Slide 2
Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật ( thước, êke, compa,…), bút chì cứng và bút chì mềm, tẩy,…
Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4
Tài liệu: Sách giáo khoa.
Đề bài: vật mẫu hoặc hình biểu diễn ba chiều của vật thể.
I. CHUẨN BỊ (SGK)

## Slide 3
II. NỘI DUNG THỰC HÀNH.
- Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu vuông góc và ghi kích thước.
- Vật thể là giá đỡ hình chữ L.
Giá chữ L

## Slide 4
18
18
28
38
50
14
20
28
GIÁ CHỮ L
Người vẽ
03 - 09
Kiểm tra
Vật liệu
Thép
Tỉ lệ
1 : 1
Bài số
01
Trường THPT Việt Nam – Ba Lan
Lớp 11
Từ Ngọc Lan
Ø14
Bản vẽ cần xây dựng

## Slide 5
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
BƯỚC 1
Quan sát, phân tích hình dạng, kích thước vật thể và chọn hướng chiếu
Chọn tỉ lệ thích hợp, bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ
Vẽ mờ bằng nét mảnh từng phần của vật thể
Tô đậm cạnh thấy, đường bao thấy của vật thể, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất.
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 4
BƯỚC 5
BƯỚC 6
Ghi kích thước
Kẻ khung vẽ, khung tên, ghi nội dung trong khung tên.

## Slide 6
BƯỚC 1
Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu
- Hình dạng :
+ Hình chữ L nội tiếp khối hình hộp chữ nhật.
+ Phần nằm ngang có rãnh hình hộp chữ nhật.
+ Phần thẳng đứng có lỗ hình trụ nằm ngang.
- Hướng chiếu :
+ Hướng chiếu từ truớc: HC đứng.
+ Hướng chiếu từ trên xuống: HC bằng.
+ Hướng chiếu từ trái sang: HC cạnh.
Giá chữ L

## Slide 7
-Chọn tỉ lệ thích hợp (chọn tỉ lệ 1:1)
-Bố trí ba hình chiếu: bằng cách vẽ 3 hình chiếu của hình hộp chữ nhật (DxRxC = 50x28x38 mm) ngoại tiếp giá chữ L
BƯỚC 2
0
B
A
C
D

## Slide 8
Lần lượt vẽ mờ bằng nét mảnh từng phần của vật thể
BƯỚC 3
a) Vẽ khối chữ L
0
B
A
C
D
G
E
F
I
H

## Slide 9
b) Vẽ rãnh hình hộp chữ nhật: 20x14x18 mm ở phần nằm ngang
BƯỚC 3
Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể
0
H
M
K
J
I
P
Q
R
S

## Slide 10
c) Vẽ lỗ trụ 14x18 chính giữa, trục cách đáy 28mm ở phần thẳng đứng
BƯỚC 3
0
Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể
P
Q
R
S

## Slide 11
Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất.
BƯỚC 4

## Slide 12
BƯỚC 5
Kẻ các đường gióng, đường kích thước và chữ số kích thước trên các hình chiếu.
28
38
50
18
14
20
Ø14
28
18

## Slide 13
BƯỚC 6
Kẻ khung vẽ, khung tên, ghi nội dung vào khung tên.
Người vẽ
23 - 09
Kiểm tra
Vật liệu
Thép
Tỉ lệ
Bài số
01
Trường THPT Việt Nam – Ba Lan
Lớp 11
Từ Ngọc Lan
20
20
20
20
30
30
32
16
8
140
1:1

## Slide 14
18
28
38
50
18
14
20
28
BƯỚC 6
Kẻ khung vẽ, khung tên, ghi nội dung vào khung tên.
GIÁ CHỮ L
Người vẽ
23 - 09
Kiểm tra
Vật liệu
Thép
Tỉ lệ
1 : 1
Bài số
01
Trường THPT Việt Nam – Ba Lan
Lớp 11
Từ Ngọc Lan
Ø14

## Slide 16
BÀI TẬP

## Slide 17
BÀI TẬP

## Slide 18
BÀI TẬP

## Slide 19
BÀI TẬP

## Slide 20
BÀI TẬP

## Slide 21
BÀI TẬP

## Slide 23
18
38
50
16
15
28
Ø14

## Slide 24
18
22
38
50
20
16
10
30